Тел. тех. поддержки (0552) 42-16-85, 42-19-85

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЫСЕВА

SCSO-хх

Паспорт

АНД11.05.00.00.000-ххПС

Херсон

2012

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1						ИНСТРУКЦИЯ ОПЕРАТОРА

## 1. Общие сведения

Система контроля высева SCSO-хх (в дальнейшем – система контроля высева или система) предназначена для автоматического контроля параметров посевного комплекса и оповещения при возникновении аварийных ситуаций.

## 2. Начало работы

После включения система тестирует память и часы, проверяет наличие связи с УВ-03 и датчиками высева, восстанавливает пользовательские настройки, проверяет чистоту линз оптических датчиков высева (Рис. 1). После проверки чистоты линз на экран будут выданы сообщения о выявленных отклонениях. Для устранения неисправности связи проверьте наличие соединений в разъемах от панели оператора до отсутствующего компонента, согласно схемы общей (Приложение 7). При превышении аварийного значения запыленности оптики (более 45%) по указанному датчику высева следует прочистить поверхность излучателя, отражателя и семяпровода. После тестирования система перейдет на экран «Высев» и поставит посевной комплекс на контроль.

Рис. 1

На рис. 1 изображен экран проверки чистоты линз оптических датчиков:

1)	Пиктограмма режима проверки линз. Ее присутствие означает, что система контроля высева находится в режиме проверки чистоты линз. Длительность режима – 15 сек.

2)	Уровень, соответствующий 100% запыленности линз.

3)	Рекомендуемый верхний уровень запыленности линз, соответствующий 35%. Аварийным уровнем запыленности являются  значения от 45% и выше, при этом после проверки чистоты линз по таким датчикам будет выдано аварийное сообщение.

4)	Текущие значения запыленности линз, представлены графически  в виде диаграмм. Если значение превышает аварийный уровень, то диаграмм такого датчика отобразиться широким пунктиром до уровня 100%.

## 3. Перемещение между экранами

Информация, отображаемая системой разбита на несколько экранов. Перемещение между экранами осуществляется при помощи длительного удержания (более 3-х сек) кнопки «Переход» для перемещения вперед, и кнопки «Отмена» для перемещения назад (назначение кнопок смотрите в Приложении 2). Перемещение осуществляется по кругу, т.е. при нажатии кнопки «Переход», находясь на последнем экране, оператор попадет на первый экран, а при нажатии кнопки «Отмена», находясь на первом экране, оператор попадает на последний экран. Перемещение выполняется в следующей последовательности:

- Высев;

- Настройки компьютера;

- Настройки датчиков;

- Контроль аварий;

- Точный высев (если выбран режим контроля «точный»);

- Статистика.

### 3.1. Экран «Высев»

Рис. 2

Внешний вид экрана «Высев» представлен на рис. 2. В данном экране выводится следующая информация по позициям рисунка:

- Время реакции на аварию;

Значение времени реакции на аварию – это время в секундах, определяющее время задержки между аварийной ситуацией и моментом оповещения. Это время позволяет избегать кратковременных и несущественных сбоев в прохождении семян по семяпроводу, и других не устоявшихся состояний различных датчиков. Настройка времени реакции доступна на экране «Настройки компьютера».

- Чувствительность датчиков высева;

Для изменения чувствительности датчиков высева нажмите кнопку «Ввод», далее кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите необходимое значение. Рекомендуемое значение чувствительности – 80. Меньшее значение чувствительности соответствует большей чувствительности.

- Линия границы и значение минимального аварийного уровня высева;

Кнопками «Вверх» и «Вниз» можно увеличивать и уменьшать минимальный аварийный уровень высева. Подстраивать уровень следует в процессе высева, приближая указатель аварийного уровня под минимальный по высоте столбик диаграммы. Во время настройки аварийного уровня высева удобно пользоваться функцией снятия с контроля системы (кнопка «Переход»). Численное значение аварийного уровня отображается в позиции 3 на рис. 2.

- Область построения диаграммы интенсивности высева по каждому  патрубку;

При отсутствии высева столбики на диаграмме интенсивности высева должны отсутствовать, либо незначительно колебаться у нижней границы диаграммы.

Во время высева при прохождении семян по семяпроводу столбики, соответствующие высевным патрубкам, поднимаются пропорционально плотности высева. В случае забивания патрубка высева высота столбца отвечающего за данный патрубок снижается. При достижении минимального аварийного уровня выдается аварийное оповещение.

Система различает пять состояний датчика высева:

4.1) Датчик высева не обнаружен. Состояние отображается на диаграмме длинным узким пунктиром. Система выдаст по такому датчику аварийное сообщение об отсутствии связи;

4.2) Датчик высева не обнаружен и снят с контроля. Состояние отображается на диаграмме коротким пунктиром. Аварийные сообщения по такому датчику не выдаются;

4.3) Датчик высева обнаружен и снят с контроля. Состояние отображается шахматной линией. Аварийные сообщения по такому датчику не выдаются;

4.4) Нормальное состояние датчика. Состояние отображается сплошной линией, высота которой пропорциональна плотности пролета посевного материала через семяпровод. При соблюдении условий контроля высева и высоте столбца ниже границы минимального уровня система выдаст по такому датчику аварийное сообщение;

4.5) Аварийное состояние по засорению линз датчика. Состояние отображается длинным широким пунктиром. Состояние отображается во время тестирования чистоты линз.

- Время;

- Индикация состояния контроля компонентов посевного комплекса (на экране отсутствует);

Пиктограмма «Контроль» имеет три состояния:

6.1) Активное – черный рисунок на белом фоне, означает, что условия высева соблюдены, т.е. значения высева от более чем 20% датчиков выше значения минимального аварийного уровня высева. В этом состоянии все компоненты посевного комплекса контролируются и выдаются аварийные сообщения на аварийные ситуации.

6.2) Пассивное – пиктограмма в инверсном виде (белый рисунок на черном фоне), означает, что условия высева не соблюдены. Аварийные сообщения по датчикам высева, оборотам вентилятора и оборотам дозаторов не выдаются.

6.3) Отключенное – пиктограмма отсутствует. В этом режиме система контроля высева отображает на экране панели оператора состояние всех датчиков, а аварийные сообщения выдает только на обрыв связи с датчиками. Для отключения пиктограммы «Контроль» и снятия посевного комплекса с контроля кратковременно нажмите кнопку «Переход». Для включения пиктограммы и постановки системы на контроль следует повторно нажать кнопку «Переход».

- Скорость движения во время высева (км/ч).

- Наличие пиктограммы «Точный высев» свидетельствует о том, что выбран режим контроля точного высева. Режим контроля выбирается на экране «Настройки компьютера».

- Номер выбранного датчика.

С помощью специального маркера можно «перемещаться» по диаграмме, отображающей интенсивность высева по патрубкам. Номер выбранного датчика высева отображается в инверсном виде (белая цифра на черном фоне) под диаграммой. Отображение и перемещение маркера возможно после нажатия кнопки «Ввод» и осуществляется кнопками «Вправо» и «Влево», выбранный с помощью маркера датчик можно снять/поставить на контроль, нажав кнопку «Ввод». Также по выбранному датчику можно просмотреть данные о чистоте линз. Значение отображается под значением скорости. Среднее нормальное значение находится в диапазоне от 12 до 40 единиц. При превышении этого значения рекомендуем прочистить (промыть) отражатель и защитное стекло датчика. Для выхода из режима следует нажать кнопку «Отмена».

10) Состояние оборотов дозаторов. Если сигналы от дозатора прекращают поступать в течение установленного времени (время реакции устанавливается на экране «Настройки датчиков»), то состояние пиктограммы перейдет в аварийное (на черном фоне белый рисунок), а на экран будет выведено аварийное сообщение. Если датчик дозатора снят с контроля (экран «Контроль высева»), то его состояние считается аварийным и его пиктограмма также отображается как аварийная.

11) Состояние наличия посевного материала в бункерах. Если бункер заполнен до уровня датчика, то пиктограмма, соответствующая этому бункеру отсутствует на экране. При снижении уровня посевного материала пиктограмма перейдет в аварийное состояние (на черном фоне белый рисунок). Если датчик бункера снят с контроля (экран «Контроль высева»), то его состояние считается аварийным и его пиктограмма также отображается как аварийная.

### 3.2. Экран «Настройки компьютера»

Рис. 3

Внешний вид экрана «Настройки компьютера» представлен на рис. 3. В данном экране выводится следующая информация:

- Выбор номера профиля по названию посевного комплекса. Система контроля высева поддерживает до 10-ти предустановленных профилей для различных посевных комплексов, которые можно выбрать по названию. Если не один из имеющихся профилей не соответствует, то следует выбрать профиль пользовательский (один из четырех) и отредактировать ширину (пункт 6) и режим контроля (пункт 5) комплекса в экране «настройки компьютера», а также набор датчиков и их параметры в экране «настройки датчиков».

- «Сохранить» - позволяет сохранить текущие настройки и  профиль в выбранный пользовательский профиль для дальнейшего редактирования.

- Название посевного комплекса или номер пользовательского профиля – см. п.1.

- «Авто» - кнопка доступна в пользовательском профиле. Кнопка используется для определения действующих датчиков при перестройке посевного комплекса с зерновых культур в пропашные, в тех случаях, когда часть датчиков на не используемых рядках демонтируется.

- Режим контроля высева – «Точный»/«Потоковый». Потоковый режим контроля используется при посеве зерновых культур. Точный режим контроля используется при посеве пропашных культур. При потоковом режиме контроля высева на диаграмме интенсивности высева отображаются значения зерен в секунду через каждый датчик. При точном режиме контроля высева на диаграмме интенсивности высева отображаются значения количества зерен на  метр. В режиме точного контроля система отображает в экране точного высева до 24-х рядков. Неиспользуемые при точном режиме контроля датчики следует снять с контроля.

- Ширина захвата посевного комплекса в см от 300см до 2500см с шагом в 10 см.

- Контрастность экрана в процентах.

- Время реакции системы контроля высева на аварии с момента возникновения до выдачи аварийного сообщения. Параметр позволяет избегать ложные срабатывания на кратковременные перебои в определении прохождения семян через высевающие патрубки (при малой плотности высева, либо на мелкосеменных культурах). Время реакции измеряется в секундах в диапазоне от 3-х до 7-ми.

- Система контроля высева хранит статистику по 10-ти  полям.

Для редактирования параметров экрана «Настройки компьютера»:

а) Нажмите кнопку «Ввод». Вокруг значения времени реакции появится рамка (фокус редактора);

б) Кнопкой «Переход» наведите фокус на требуемый параметр;

в) Для поз. 2, поз. 3, и поз. 4 кнопками «Вверх» и «Вниз» введите значение, а для сброса текущей статистики (поз. 9) и выбора режима контроля высева (поз. 10) нажмите кнопку «Ввод»;

г) Для сохранения новых параметров и выхода из режима редактирования нажмите кнопку «Отмена».

### 3.3. Экран «Настройки датчиков»

Рис. 4

Внешний вид экрана «Настройки датчиков» представлен на рис. 4. В данном экране доступны для настройки параметры датчика скорости, оборотов вентилятора, оборотов дозаторов. Для настройки датчиков используются следующие органы управления:

- Номер настраиваемого датчика. Отображает последовательный номер канала контроля в системе. Каждому каналу контроля назначен определенный тип датчика. Для выбора номера настраиваемого датчика нажмите кнопку «Ввод», и кнопками «Вверх» и «Вниз» выберите необходимый датчик (поз. 2 рис. 4). После выбора номера датчика по его типу используйте кнопку «Переход» для перехода к настраиваемым параметрам.

- Тип настраиваемого датчика.

В системе доступны следующие типы датчиков для номеров настраиваемых датчиков от №1 до №13 – скорость, вентилятор, дозатор, бункер 0%, бункер 30%. Номеру 17 соответствует тип датчиков высева.

- Поле параметров настраиваемого датчика.

- Датчик скорости (датчик №1)

а) Количество шунтов на один оборот приводного колеса от 1 до 100 шунтов.

б) Диаметр приводного колеса в см от 40 до 200 с шагом 1 см.

в) Процент коэффициента передачи от приводного колеса к валу с шунтами датчика в диапазоне от 1% до 10000%, если шунты установлены на приводном колесе, то коэффициент передачи равен 100%. Если датчик установлен  на промежуточном валу или валу дозатора, а передача на вал осуществляется через шестерни или цепную передачу, то следует рассчитать значение коэффициента по формуле:

k=Nд/Nк.*100%

Где Nк – произведение количества зубьев всех ведущих шестерен – все нечетные шестерни, начиная счет от той, которая на одном валу с приводным колесом, а Nд –  произведение количества зубьев всех ведомых шестерен – все четные шестерни.

- Датчик оборотов вентилятора

а) Количество шунтов на один оборот вала от 1 до 100 шунтов.

б) Значение минимальных оборотов вентилятора.

в) Значение максимальных оборотов вентилятора.

При наличии скорости и выходе оборотов вентилятора за границы минимального и максимального значения система контроля высева выдаст аварийное сообщение.

- Датчик оборотов дозатора (датчик №2-№5)

а) Количество шунтов на один оборот вала от 1 до 100 шунтов.

б) Максимальный период между импульсами от датчика. Значение задается в секундах, в диапазоне от 1 до 60 сек.

При наличии скорости либо наличия импульсов от одного из дозаторов (на случай выхода из строя датчика скорости), система контроля высева поставит дозаторы на контроль. Если от датчика дозатора нет импульсов в течение установленного времени, то система контроля высева выдаст аварийное сообщение. Параметры «шунт» и «период» устанавливаются независимо для каждого дозатора.

- Датчик высева опт. (датчик №17)

а) Количество датчиков высева в системе. Значение от 1 до 160.

б) Фракция – параметр, позволяющий системе отличить посевной материал от включений меньшего размера. Диапазон настраиваемого параметра от 1 до 100. Рекомендуемые значения для зерен разных культур следующие:

Рапс – 5-10;

Пшеница – 15-30;

Кукуруза – 35-50;

Подсолнух – 40-55;

Для сохранения изменений в настройках датчиков нажмите кнопку «Отмена» и перейдите в другой экран.

### 3.4. Экран «Контроль аварий»

Рис. 5

В данном экране (рис. 5) можно при необходимости снять/поставить на контроль:

1)	Вентилятор;

2)	Дозатор 1;

3)	Дозатор 2;

4)	Скорость

5)	Датчик уровня бункера 1 – 0%;

6)	Датчик уровня бункера 1 – 30%;

7)	Датчик уровня бункера 2 – 0%;

8)	Датчик уровня бункера 2 – 30%;

Чтоб снять/поставить соответствующий датчик с контроля – нажмите кнопку «Ввод», кнопкой «Переход» подведите рамку на значение справа от пиктограммы датчика и нажмите кнопку «Вниз» чтоб снять  с контроля (значение «Откл»), кнопку «Вверх» - поставить (значение «Вкл»). Нажмите кнопку «Отмена» для выхода из режима редактирования. Вернитесь на основной экран с помощью кнопки «Переход».

9) Этот пункт меню позволяет поставить на контроль все ранее снятые с контроля датчики высева.

### 3.5. Экран «Точный высев»

Доступ к экрану точного высева открывается после выбора режима «точный» на экране «Настройки компьютера» (Рис. 3 поз. 5). При этом на экране «Высев» появится пиктограмма «точный высев» (Рис. 2 поз. 8). Внешний вид экрана изображен на рис. 6.

Рис. 6

Переход к экрану точного высева осуществляется с экрана «Высев», длительным удержанием кнопки «Отмена». В экране точного высева данные по прохождению семян через высевающие патрубки отображаются в цифровом виде. Назначение данных следующее:

1) Номер сошника (высевающего патрубка).

2) Количество зерен на метр (плотность высева) по каждому ряду в диапазоне от 1,0 до 20,0.

3) Количество зерен суммарно по каждому ряду. Диапазон значений – от 1 зерна до 2-х миллиардов зерен.

Суммарное количество зерен по каналам высева сохраняется в статистике выбранного поля. Нажав дважды кнопку «ВВОД» на этом экране можно обнулить значения.

Если датчик скорости неисправен, то колонка плотности высева (Рис. 6 поз. 2) отобразится прочерками, так как нет информации о пройденном пути. В этом случае рекомендуется перейти на потоковый режим отображения плотности высева.

### 3.4. Экран «Статистика»

Внешний вид экрана представлен на рис.7.

Рис. 7

## 4. Аварийное оповещение

Рис. 8

При срабатывании аварийных датчиков или выходе значений за аварийные пределы в течение установленного времени реакции на аварию система контроля высева оповещает оператора звуковой сигнализацией, а также всплывающей подсказкой с отображением знака аварии, знака датчика и его номера, при его наличии. Всплывающую подсказку можно скрыть, нажав кнопку «ОТМЕНА», а нажатием кнопки «Ввод» аварийные датчики будут сняты с контроля. Пиктограммы снятых с контроля датчиков оборотов и уровней в бункерах отображаются в инверсном виде – белый рисунок на черном фоне.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

Для управления и навигации по объектам графического интерфейса используется 7 кнопок:

| Изображение кнопки | Название | Назначение |
| --- | --- | --- |
|  | Ввод | Для выбора объекта Для входа в режим редактирования |
|  | Отмена | Для выхода из режима редактирования, отключения всплывающей подсказки по аварии и перемещения между экранами |
|  | Переход | Для перемещения между объектами и перемещения между экранами |
|  | Влево | Для перемещения влево |
|  | Вправо | Для перемещения вправо |
|  | Вверх | Для увеличения значения |
|  | Вниз | Для уменьшения значения |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ПИКТОГРАММЫ

| Пиктограмма | Параметр |
| --- | --- |
|  | Скорость движения |
|  | Вентилятор |
|  | Дозатор |
|  | Бункер 1 – 0% |
|  | Бункер 1 – 30% |
|  | Бункер 2 – 0% |
|  | Бункер 2 – 30% |
|  | Контроль |
|  | Авария (в аварийном окне) |
|  | Связь |
|  | Передача параметров |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА

Рис. 9

В комплекте кронштейна дополнительный переходник, придающий большую степень свободы при монтаже.

Рис. 10

# Text boxes

3

1

4

2

10

11

6

4.4

4.2

3

4

8

4.3

4.1

5

7

2

1

9

8

9

5

3

4

1

6

7

2

3

2

1

9

8

6

3

1

7

5

2

4

1

3

2